## Slide 1
Pruebas objetivas
IMPEDANCIOMETRÍA

## Slide 2
IMPEDANCIOMETRO
método objetivo de medición de la función del
mecanismo auditivo periférico
Impedanciometría

## Slide 3
Probe
System
(Bocina)
Sistema
Análisis
(Micrófono)
Bomba de
Aire

## Slide 4
Pruebas de impedanciometría
  Timpanometría
  Estudio del reflejo acústico
    Morfología del reflejo
    Umbral del reflejo (test de Metz)
    Fatiga del reflejo (test de Anderson)
    Latencia del reflejo
  Pruebas de función tubárica

## Slide 5
Timpanometría
  Se miden los cambios en el flujo de energía acústica en la membrana timpánica, tras cambios de presión en el conducto auditivo externo
  Su representación gráfica es el timpanograma

## Slide 6
TIMPANOGRAMA

## Slide 7: Tipos de timpanogramas
Tipo A (azul)
Tipo As (rojo)
Tipo Ad (verde)
Tipo B (negro)
Tipo C (amarillo)
-600 -400 -200 0 200 daPa
cc

## Slide 8
Tipo A
Tipo AD
Tipo AS
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Normal
Discontinuidad osicular
Flacidez M.T.
Otosclerosis
Engrosamiento o cicatriz M.T.
Otitis media serosa o adhesiva
Pobre función T. Eustaquio
Normal o Perforación cicatrizada, Fijación ósea después de discontinuidad, Flacidez M.T.
Discontinuidad osicular o restauración osicular 1 a 2 años después de estapediectomía.