## Slide 1
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA HABANA
FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA
ENSEÑANZA TÉCNICA
CURSO 2017-2018
Asignatura : PRÓTESIS TOTAL
Profesor. LIC. YUSDEL CRESPO FROMETA

## Slide 2
Tema 6
Obtención de modelos.

## Slide 3
SUMARIO:
1.1-Impresión. Definición. Objetivos. Clasificación. Crítica de la impresión. Cuidados. Vaciado de impresión. Definición. Objetivos. Métodos de vaciado. Pasos técnicos para el vaciado de una impresión. Consideraciones técnicas. Separación de una impresión. Cuidados. Consideraciones técnicas.
1.2- Modelos. Definición. Tipos. Usos. Partes de que consta. Recorte del modelo. Definición. Objetivos del biselado. Diseño y extensión de las bases. Definición. Objetivos. Importancia.

## Slide 4
Impresiones
Es la copia fiel de los detalles anatómicos de la cavidad bucal, que estarán en contacto con la prótesis estomatológica, es un negativo y tiene como objetivo obtener un modelo o copia en positivo. El éxito de las mismas depende del cuidado con que se realicen y la técnica aplicada para ello.

## Slide 5
Clasificación:
Primarias
Definitivas
A boca cerrada.

## Slide 6
Crítica de la impresión
La fidelidad de copia. (Valorar detalles anatómicos)
Extensión de la zona de soporte. (Si está corta la impresión, algo que es frecuente en tuberosidades y surco lingual)
Estado de los borde. ( si están bien definidos y preservados, así como el grosor)
Presencia de poros en la parte útil. (Atendiendo a la localización y tamaño valorar si se repite o no la impresión)

## Slide 7
Cuidados.
Las impresiones tomadas con alginato deben ser vaciadas en yeso inmediatamente de tomadas de no ser así, deben envolverse en papel húmedo evitando con ello que ocurran los fenómenos de imbibición o de sinéresis característicos en estos materiales.
Las de pastas zinquenólicas no es necesario el vaciado inmediato, ni son necesarias cubrirlas con papel húmedo pero si cuidar no se fracturen los bordes, por ello se recomienda su encajonado inmediato y posterior vaciado.
Las impresiones de yeso y siliconas (si son de reacción por adición), no requieren de cubierta húmeda y su vaciado puede esperar

## Slide 8
Encajonado
Colocación de una banda de cera blanda sellando periféricamente por debajo 1mm del borde de la impresión.
Tiene como objetivo, conservar en buen estado los bordes y detalles anatómicos que estén en esta zona de la impresión.

## Slide 9
Vaciado de Impresión
Procedimiento mediante el cual se vierte la mezcla de yeso sobre la impresión y tiene como objetivo obtener un modelo

## Slide 10
Métodos de Vaciado
Directo: se mezcla de yeso sobre la impresión y se deja hacia arriba. Se conforma la parte útil y el sócalo al mismo tiempo
Indirecto: Volcando el contenido de yeso sobre la mesa y poniendo la impresión hacia abajo.
Encajonamiento: Procedimiento que se hace previo al vaciado de impresiones de yeso, pasta zinquenólica (para cuidar no se fracturen los bordes de la impresión).

## Slide 11
Pasos para el vaciado de una impresión:
1.Lavar la impresión.
2.Identificar el tipo de impresión y hacer su análisis crítico.
3.Efectuar al relación agua-polvo (150mg (p) × 50 ó 60 cc (l) según el tipo de yeso).
4.Realizar la mezcla de consistencia cremosa y mezclarla durante 1min aproximadamente hasta que aparezca el glaseado.
5.Efectuar el vaciado de la impresión vertiendo la mezcla en pequeñas porciones sobre la parte más alta de la impresión para evitar porosidades, y si es inferior comenzamos a verter por un flanco.

## Slide 12
6.Adicionar yeso hasta formar el zócalo según el método seleccionado (directo ó indirecto).
7.Darle forma al zócalo con la espátula para yeso dejando libre el borde de la impresión y si es inferior cuidar la zona lingual.
8.Esperar el tiempo de fraguado (45 min.)
.
9.Separación de la impresión (liberar el borde de la cubeta con la Espátula Cuchillo).
10.Recortar de forma tal que su contorno esté a una distancia del surco vestibular de unos 5 mm y biselar con una inclinación de 25º el borde.

## Slide 13
Separación de una Impresión.
El endurecimiento de los modelos está determinado por el tiempo de fraguado el yeso y es menester esperar como mínimo de 45min a una hora, pues de lo contrario provocaría un arrastre de yeso en la impresión y fracturas.
Maniobras en esta separación:
Recorte del yeso que sobrepasa los bordes de la cubeta.
Separación de la cubeta.
Separación de la Impresión

## Slide 14
Modelos.
Reproducción de detalles anatómicos bucales en estado positivo, el cual se obtiene mediante el vaciado de una impresión.

## Slide 15
Modelo primario. Se obtiene a partir de una impresión primaria, se construye de yeso blanco y se utilizara para la confeccion de cubetas individuales y para valoración de los casos.
Modelos de trabajo. Se obtiene a partir de una impresión definitiva confinada en una cubeta individual, se realiza el vaciado con yeso piedra y sobre él se ejecutarán todos los pasos técnicos para la construcción de la prótesis debe permitir realizar todas las maniobras sin fracturas ni alteraciones de la fidelidad de copia.
Modelos de vitrina. Son modelos que quedan como testigo, sirven como material didáctico de alguna situación poco común, para exhibiciones y montaje de exposiciones.

## Slide 16
Partes de un Modelo:
Parte útil: Reproduce la forma bucal, aquí se confecciona el aparato protésico.
Zócalo: Sirve para mantener el modelo, le da solidez y resistencia al mismo.
Bisel: Es la unión entre la parte útil y el zócalo.

## Slide 17
Recorte del Modelo.
La acción de recortar se hace en máquina recortadora. La cara inferior del zócalo debe ser plana y paralela lo mas posible a la superficie oclusal
a)Recortar periféricamente el modelo a una distancia del surco vestibular de unos 4mm.
b)Biselar el borde del modelo con una inclinación de 25 grados con respecto al plano horizontal y conformar el zócalo hasta que tenga una altura de 2,5cm (1 pulgada) aproximadamente.
c)Hacer 3 muescas en la base del zócalo, 2 laterales y 1 posterior que servirán para el montaje en articulador
d)Enjuagar hasta eliminar residuos de yeso depositados en la superficie del modelo

## Slide 19
Objetivos del Biselado:
Facilitar la manipulación del modelo en el momento de realizar los diferentes pasos de la prótesis, Ej. En la confección de la cubeta, el ajuste de las placas de articulación en el montaje de dientes (en el momento de sacar los cuellos, en el emuflado es importante ya que impide las trabas con el yeso en el momento de desenflascar.

## Slide 20
Nota: Respetar y conservar los bordes de las impresiones y los surcos obtenidos en el modelo, pues estos constituyen los límites fisiológicos de la prótesis.

## Slide 21
Bibliografía
Prostodoncia Total. Pedro Saciar. ED. Mundo. Buenos Aires 1972
Rehabilitación Protésica Estomat. Gladis y Ardanza. Ed. Ciencias Méd. 2003
Prótesis II. ED. Pueblo y Educ. 19
Carbó Ayala. Anatomía del Aparato Masticatorio. Ed Pueblo y Educ. 1990
Prives, M. y otros: de Anatomía humana. Editorial MIR, Moscú, 1984.
Cossio CT. Prótesis Estomatológica I, Ed Científico Técnica, La Habana, 1982
Material de Apoyo a los programas de la especialidad de Prótesis Dental
Folleto de Normas Técnicas.

## Slide 22
Próxima Clase
Tema 7
Compuestos para modelar