## Slide 1
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA HABANA
FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA
ENSEÑANZA TÉCNICA
CURSO 2017-2018
Asignatura : PRÓTESIS TOTAL
Profesor. LIC. YUSDEL CRESPO FROMETA

## Slide 2
Tema7
Compuestos para modelar.

## Slide 3
SUMARIO
1.1-Compuestos para modelar. Clasificación. Características físicas.
Materiales termoplásticos de base. Tipos. Características. Propiedades. Uso y manipulación.
1.2- Materiales termoplásticos de impresión. Tipos y características. Composición Química. Temperatura de fusión. Propiedades. Usos y manipulación.

## Slide 4
Los compuestos para modelar son materiales utilizados en prótesis estomatológicas que se ablandan por acción del calor y se solidifican cuando se enfría, sin que se produzca cambio químico alguno. De ahí que estos compuestos sean sustancias termoplásticos

## Slide 5
Atendiendo a su uso en prótesis esto materiales se clasifican en:
materiales termoplásticos de base
2. materiales termoplástico para impresión

## Slide 6
1-Como su nombre lo indica son utilizados para la confección de bases o plantilla de la dentadura o en la construcción de cubetas para tomar impresiones.
Luego la placa base son de 2 tipos:
a) placa base fina (se utiliza como espaciador o bases de dentaduras).
b) placa base gruesa (se usa en la confección de las cubetas individuales).
Motivos más importantes por lo que ellos se emplean para la confección de las cubetas individuales:
La extensión de los bordes
Sus relaciones con la superficie de asiento o soporte
Su resistencia al calor
Su resistencia a la flexión.

## Slide 7
Se refiere a sus relaciones con la superficie del soporte son los dos casos típicos: Las cubetas ajustadas y las espaciadas o levantadas, es decir, aquella en la que no se prevé espacio entre la cubeta y el modelo para el material de impresión.
Estos materiales termoplásticos de base son mas viscosos cuando se ablandan, son mas rígidos cuando se endurecen, su escurrimiento en generalmente mas lento que el de los compuestos termoplásticos para impresiones y no registra detalles con fineza.

## Slide 8
Materiales termoplásticos para impresión

## Slide 9
La modelina o compuesto de modelar se emplea en estomatología como material para impresiones. Es un material rígido: El mismo se reblandece o ablanda con el calor (seco o húmedo), y solidifica o endurece cuando se enfría sin que ocurra ningún cambio volumétrico. De aquí que estos materiales se les clasifiquen como termoplásticos.

## Slide 10
Debido a su rigidez pueden emplearse en impresiones primarias en maxilares y mandíbula totalmente desdentada, en impresiones de dientes unitarios para ser rehabilitados con prótesis parcial fija, facilitando la confección de un dado individual cobrizazo.
Se utiliza para el remarginado de bordes en caso de rebases, para determinar con mas exactitud la zona de post- damming, para hacer llaves de ajustes en los registros gráficos .

## Slide 11
Estos materiales deben cumplir los siguientes requisitos :
Estar exentos de componentes nocivos
Endurecer a la temperatura bucal
Alcanzar el estado plástico a la temperatura tolerable al paciente
Endurecer a Temperatura .Ambiente sin sufrir distorsiones ni deformaciones
Tener a la temperatura bucal una consistencia tal que permita copiar detalles preciosos
Una ves endurecido ,al se retirado no se deforme
Que presente una superficie liza y glaseada después de haber sido flameada
No experimentar cambios volumétricos

## Slide 12
Tipos de modelinas :
Existen dos tipos de modelinas
1-Compuestos para impresiones (endurece a la Temp. bucal).
2-Compuestos para cubetas (alta temperatura de trabajo

## Slide 13
Bibliografía
Texto para la formación de técnicos en Prótesis Dental 1er año
O,Brein .w.I.Materiales y su selección .editorial Pueblo y Educación 1984.
Saizar P .Prótesis a Placa. Edición Ciencia y Técnica .1970.
Aldanza Zulueta P. Materiales Dentales. Editorial Pueblo y Educación .1988.

## Slide 14
Tema 8
Cubetas

## Slide 15
1-Realizar busqueda sobre la Composición , Propiedades, Efecto biológico y Clasificación de las modelinas.
2-Atendiendo a lo planteado ¿Qué materiales utilizarías para la confección de una cubeta espaciada?
3-Mencione la clasificación de los compuestos para modelar atendiendo el material dental que es.
4-Diga tres requisitos de la placa base fina
5-Compare con tres Ej los compuestos para modelar de base con los compuestos para modelar de impresión
6-Mencione cuatro propiedades físicas de los compuestos para modelar para impresión.
7-El material que se va a utilizar para la impresión definitiva ,copia en capas finas ,el técnico debe confeccionar la cubeta individual :
a)Identifique el material necesario a utilizar
b)Diga dos propiedades físicas del mismo
c)Mencione la clasificación del mismo dentro los materiales dentales.
Estudio individual