## Slide 1
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA HABANA
FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA
ENSEÑANZA TÉCNICA
CURSO 2017-2018
Asignatura : PRÓTESIS TOTAL
Profesor. LIC. YUSDEL CRESPO FROMETA

## Slide 2
Tema 9
Biomecánica

## Slide 3
SUMARIO
1.1-Biomecánica. Concepto. Fuerza. Definición. Comparación de las fuerzas. Magnitud de las fuerzas que actúan sobre las prótesis. Intrusión, extrusión y desplazamientos horizontales.
1.2-Principios biomecánicos. Definición. Clasificación. Retención. Soporte y Estabilidad. Definición. Acción. Vías de trasmisión de las cargas. Definición. Acción. Estabilidad. Definición. Elementos que intervienen. Fundamentos. Soporte. Definición. Características. Vía de transmisión de las cargas. Soporte mucoso. Soporte óseo.

## Slide 4
Biomecánica.
Es la rama de la física aplicada a los seres vivos.
Se divide en dinámica y estática.
La dinámica estudia los movimientos y la estática estudia el equilibrio.

## Slide 5
Fuerzas que actúan. se clasifican en:
Fuerzas Verticales: tienden a instruir la prótesis, o sea asentarlas en su sitio.
Fuerzas Horizontales: (sagitales y transversales) Tienen la capacidad de desalojar el aparato.

## Slide 6
Principios biomecánicos

## Slide 7
Retención:
Es la capacidad de las prótesis para resistir las fuerzas desplazantes o de extrusión. La retención en prótesis total se basa en dos principios: activo y pasivo
Retención Activa: Son fuerzas capaces de mantener el aparato en su sitio (presión atmosférica, adhesión, cohesión, tensión superficial).
Retención Pasiva: Consiste en eliminar factores que puedan producir fuerzas extrusivas (recorte muscular, conformación adecuada de las superficies pulidas u oclusales de los dientes, educación funcional).

## Slide 8
La exacta y fiel reproducción de la superficie mucosal para su adaptación a la superficie de soporte y la fina capa de saliva interpuesta entre ambas, permiten el desarrollo de las fuerzas de adhesión, que se define como la atracción que se ejerce entre la superficie de dos cuerpos de naturalezas diferentes y la fuerza de cohesión, la cual se hace efectiva, y es por denominación la fuerza de atracción o afinidad entre las moléculas de la fina película de saliva.

## Slide 9
Ambas fuerzas, la adhesión y la cohesión, actúan continuamente sin poner en peligro la salud de los tejidos de soporte. Son fuerzas suficientes para mantener la base protésica en posición cuando se ejerce la fuerza de gravedad, lo que no sucede cuando se ejerce otra fuerza dislocante. Su magnitud está en proporción directa con la intimidad de contacto entre la base protésica y la superficie mucosal (maxilar o mandíbula). Por consiguiente, a mayor zona de soporte mayor es la fuerza de adhesión y cohesión.

## Slide 10
Soporte: Es el conjunto de elementos fijos en los cuales el aparato protético va a efectuar las cargas masticatorias. Es la capacidad de resistir las fuerzas de intrusión, en particular las fuerzas masticatorias trasmitidas. El concepto de Soporte debe ser entendido biológicamente como soporte óseo, que en realidad es el único en todo tipo de prótesis. Este depende de la salud que tenga el hueso alveolar, mayor área mayor capacidad de soporte.

## Slide 11
Estabilidad: Es la capacidad del aparato de conservar la posición de equilibrio o de reposo después de cualquier movimiento funcional. También tiene la propiedad de resistir las fuerzas horizontales ya sean transversales o sagitales. Cuado se cumple esta condición conjuntamente con la de retención y soporte se habrá logrado un equilibrio en los tres planos del espacio. La estabilidad depende también de la disposición de los bordes, superficies pulidas, superficies oclusales, además del aprendizaje del paciente para manejar su propia musculatura (labios, carrillos, lengua, etc)

## Slide 12
Cuando el aparato no llega a los bordes o zona cero funcional queda corta, cuando no se cumple el sellado periférico y no se activa la presión atmosférica, se rompe la adhesión simple y no se cumple los principios biomecánicos de retención, soporte y estabilidad.
El sellado posterior incrementa la acción de la presión atmosférica como factor favorable a la retención de las prótesis.

## Slide 13
Vías de Transmisión de las cargas
Soporte mucoso y soporte óseo:( verdadero soporte.)
El soporte ejercido principalmente por el hueso, teniendo en cuenta su relación directa con la base protésica. Depende de la capacidad del hueso y la mucosa para resistir las presiones y de la forma en que estas son trasmitidas según la posición, forma y articulación de los dientes artificiales y conformación y forma de la base protésica, ya que esta debe ajustar perfectamente a la superficie de la mucosa para evitar lacerarla al ser comprimida contra el hueso, ya que la presión de la base nunca puede exceder la resistencia física ni la sensibilidad de la mucosa.

## Slide 14
Bibliografía
Rehabilitación Protésica Estomatológica .Gladis González y Plácido Ardanza. Tema 41 página 279.
Anatomía dental y de la Oclusión. José E. Carbó Ayala.
Texto para la formación de técnicos en Prótesis Dental
Saizar P .Prótesis a Placa. Edición Ciencia y Técnica .

## Slide 15
Próxima Clase
TEMA 10
Ceras de uso en Prótesis Estomatológica.