## Slide 1
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA HABANA
FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA
ENSEÑANZA TÉCNICA
CURSO 2017-2018
Asignatura : PRÓTESIS TOTAL
Profesor. LIC. YUSDEL CRESPO FROMETA

## Slide 2
Tema 11
Placas de Articulación.

## Slide 3
SUMARIO
1.1- Relación cráneo-mandibular. Definición. Clasificación. Fundamento. Líneas de referencias en los rodetes. Placa de articulación. Definición. Objetivos. Elementos que forman la placa de articulación. Materiales e instrumentos a utilizar.
1.2- Construcción de las bases. Consideraciones técnicas. Rodetes de articulación. Consideraciones técnicas. Objetivos clínicos y técnicos que aportan las placas de articulación. Importancia de los objetivos técnicos en función de los objetivos clínicos.

## Slide 4
RELACIÓN CRÁNEO MANDIBULAR
Constituye un registro variado de técnicas y maniobras destinadas a relacionar y posicionar la mandíbula con respecto al macizo cráneo facial en los tres planos del espacio y así emprender la rehabilitación protésica fuera de la boca.

## Slide 5
Según la forma de obtención se clasifican en
Registros Plásticos: Relación cráneo mandibular tradicional: se realiza a través del reblandecimiento de la cera en las caras oclusales de los rollos de articulación.
Registros Gráficos: (Intraoral, Extraoral, Intraextraoral):método científico más exacto que se realiza con aditamentos confeccionados al efecto( placa de articulación para registro gráfico)

## Slide 6
FUNDAMENTOS U OBJETIVOS DE LA RELACIÓN CRÁNEO MANDIBULAR
1. Trasladar a un articulador semiajustable la relación obtenida y poder reproducir los movimientos y posiciones mandibulares.
2. Lograr restauración protésica estética y funcional de los arcos dentarios, para ser revisada desde el articulador a la boca y vuelto de nuevo al articulador.
3. Restaurar las funciones afectadas por la pérdida de los dientes: la masticación, la fonética y la estética.
4. Determinar una altura morfológica en relación céntrica.
5. Lograr buenos indicadores para la posición de los dientes artificiales en lo que se refiere a la función estética y fonética.

## Slide 7
LÍNEAS DE REFERNCIA
Línea Media: Línea divisoria de ambas hemiarcadas. Nos permite conocer la posición de los dientes centrales superiores.
Línea de la Sonrisa: Indica hasta donde debe ubicarse el cuello del diente (tiene como objetivo que no se vea la supuesta encía en acrílico, por tanto nos da el largo de los dientes en sentido inciso-cervical.
Línea de los Caninos: Nos indica la ubicación de los dientes en el sector anterior (de canino a canino), determinando el ancho de los diente en sentido mesial y distal.
Podemos concluir que las líneas de referencia antes mencionada son indispensables para la selección y ubicación correcta de los dientes en el sector anterosuperior.

## Slide 8
Placas de articulación.
Son bases provisionales, que se utilizan en muchos estadios o fases durante el tratamiento y construcción de la prótesis estomatológica. Se construyen sobre los modelos definitivos y desempeñan un papel destacado en el procedimiento diagnóstico y terapéutico tanto desde el aspecto clínico como de laboratorio y son indispensables en el tratamiento protésico de desdentados totales y en la gran mayoría de los desdentados parciales, para la determinación de las relaciones cráneo-mandibulares

## Slide 9
Objetivos:
•Restituir plenitud facial y perfil del paciente de acuerdo con la estética del mismo.
•Determinar la altura y orientación del plano de oclusión.
•Determinar y mantener dimensión vertical oclusiva.
•Transferir esta dimensión y la relación céntrica lograda al articulador para el montaje de los modelos, su orientación en los tres planos del espacio: medio frontal y horizontal.

## Slide 10
•Trazado de líneas de referencia: línea media, línea de los caminos y línea de la risa, lo cual permite la selección del tamaño, largo y ancho de los dientes artificiales.
•Colocación, posición y disposición y alineamiento de los dientes artificiales.
•Determina la extensión, forma y grosor del borde periférico de la prótesis futura.
•Permitir la prueba con dientes y encerado de la futura prótesis.

## Slide 11
Elementos que forman la placa de articulación
Plantilla o base provisional: Es la parte de la placa de articulación que se adapta sobre el modelo y representa la base mucosal de la prótesis que se va a construir. Debe cubrir la parte chapeable al igual que la que cubrirá la prótesis terminada y ajustará perfectamente al modelo. Debe tener un grosor de 1 a 2mm, similar al grosor que tendrá la prótesis.
Rodete o Rollo de Articulación: Estos remplazan en su forma el arco dentario y se levantan sobre el reborde residual alveolar, sobre la placa base que lo cubre. Constituye un sustituto provisional de los dientes artificiales y tejidos perdidos. Los rodetes se confeccionan en toda la extensión del reborde alveolar residual, donde se colocaran los dientes artificiales.

## Slide 12
Materiales e Instrumentos que se utilizan
Las placas o bases: se pueden confeccionar de diferentes materiales:
Termoplásticos a base de goma loca y resinas. Se expanden en forma de láminas de tamaño mayor que la prótesis que se va a construir y de forma variada, ya sea para la placa superior e inferior. Son las llamadas bases plate o base ideal. También pueden confeccionarse como láminas de parafinas, así como de otros materiales que pueden ser utilizados como bases protésicas.
Los Rodetes o Rollos de articulación: Generalmente se confeccionan de parafina y se procuran darle el tamaño, forma y posición adecuada sobre los rebordes residuales, para poder imitar la posición de los dientes artificiales que se van a

## Slide 13
Instrumentos
- Espátula Cuchilla - Paño o algodón
- Espátula para cera # 7 - Tijera
- Cristal
- Taza con agua

## Slide 14
Requisitos que deben tener las Placas de Articulación
1.Cubrir toda la zona de soporte y ajustar perfectamente al modelo al igual que en la boca.
2.Tener la misma extensión y grosor de la base protésica, para apreciar el desplazamiento y modelo de los tejidos, punto capital de la restauración protésica.
3.Ser resistente para no sufrir deformaciones durante el trabajo, si se deforman falsearían el registro.
4.Ser rígidas para que no sufran deformaciones elásticas durante los registros ya que al recuperarse falsearían estos.
5. No penetrar en los socavados del modelo para separarse de este y volver a él con facilidad y exactitud

## Slide 15
6.Ser fáciles de modificar en la clínica y adaptarlos a las necesidades del caso
a. individual.
b. Ser capaces de servir como base de prueba de los dientes artificiales.
c. Ser insípidos, inodoros y no ser lesivos a los tejidos.
7. Ser de fácil construcción y de bajo costo.
8.Ser cortados, desgastados, etc., con facilidad sin perder la forma según la necesidad del caso.
9.Ser susceptibles de agregar material para adecuar su forma a las necesidades del caso.
10.Los rodetes de articulación deben ser suficientemente resistentes para conservar su forma adquirida y sostener instrumentos de registros (arco facial, registros gráficos, etc.).

## Slide 16
Consideraciones técnicas.

## Slide 17
Las dimensiones de la placa de articulación superior serán :
a) En la región anterior, desde el borde del plano oclusal del rollo al borde de la placa base, junto a la línea media de 20 a 22 mm. En la región posterior de 5 a 7 mm, medidos desde el surco hamular hasta el plano oclusal del rollo, que en el sentido anteroposterior, deberá extenderse hasta la mitad aproximadamente de la tuberosidad.
b) El contorno vestibular anterior del rollo superior debe tener una inclinación de 75 grados aproximadamente, con respecto al plano oclusal del mismo.
c) El limite posterior estará determinado por una línea que se extiende desde un surco hamular a otro, pasando por detrás de las foveolas palatinas, a unos 2 mm de distancia de estas.

## Slide 18
Las dimensiones de la placa de articulación inferior serán :
a) En la región anterior de 18 a 20 mm a partir del borde oclusal del rollo hasta el borde de la placa al lado de la línea media. En la región posterior terminara a nivel de la mitad de la papila.
b) En el límite posterior deberá incluir ambas papilas piriformes.
El conjunto de ambas placas de articulación afrontadas por sus caras oclusales no debe exceder de los 40 mm en su sector anterior.

## Slide 19
Bibliografía
Texto para la formación de técnicos en Prótesis Dental 1er año
O,Brein .w.I.Materiales y su selección .editorial Pueblo y Educación 1984.
Saizar P .Prótesis a Placa. Edición Ciencia y Técnica .1970.
Aldanza Zulueta P. Materiales Dentales. Editorial Pueblo y Educación .1988.
Manual de procedimientos para los Laboratorios de Prótesis Dental,.

## Slide 20
Próxima Clase
Tema 12
Articuladores