## Slide 1: PELÍCULA Y REVELADO
Contenido:
Composición y tamaño de las películas radiográficas.
Composición y requisitos del cuarto oscuro.
Soluciones reveladoras y fijadoras.
Proceso de revelado.
Tono o densidad radiográfica.
Factores que determinan el tono.
Defectos de las películas.

## Slide 2
EMULSIÓN compuesto de gelatina y haluros de plata.
BASE O SOPORTE : delgada lámina de acetato, celulosa o poliéster.
BARNIZ PROTECTOR .
Composición de la Película

## Slide 4
MATERIALES Número Atómico (Z)
Densidad Física
Espesor
ENERGÉTICOS Longitud de onda
Kilovoltaje
FACTORES QUE DETERMINAN EL TONO

## Slide 5
Número Atómico: Cantidad de protones en el núcleo.
Mayor Z absorben más rayos tono claro radiopaco
Ej.: hueso , calcio, átomo pesado (tejidos duros).
Menor Z absorben menos rayos tono gris radiolúcido
Ej.: oxígeno, hidrógeno (átomos livianos).
Densidad Física :Cantidad de átomos por unidad de volumen.
Más denso mayor absorción tono claro radiopaco
Ej.: hueso (densidad 1.90 )
esmalte (densidad 2.95 )
Espesor: Cantidad de átomos .
Mayor espesor mayor absorción tono claro radiopaco

## Slide 6: DEFECTOS POR MALA TÉCNICA EMPLEADA
DEFECTO | LABORATORIO | CLÍNICA
REGISTRO CLARO | REVELADO INSUFICIENTE POCO TIEMPO REVELADOR AGOTADO REVELADOR DILUIDO BAJA TEMPERATURA | Kv DEFICIENTE. POCO TIEMPO DE EXPOSICIÓN. PAQUETE AL REVÉS
REGISTRO OSCURO | REVELADO EXCESIVO MUCHO TIEMPO ALTA TEMPERATURA REVELADOR CONCENTRADO | MUCHO TIEMPO DE EXPOSICIÓN. Kv EXCESIVO
VELO | RECIBIR LUZ ACTÍNICA FILTRO DE LÁMPARA DETERIORADO ILUMINACIÓN INOPORTUNA | FALTA DE PROTECCIÓN ANTI RX
LÍNEAS NEGRAS | DOBLEZ DE LA PELÍCULA | DOBLEZ DEL PAQUETE DENTAL

## Slide 7: DEFECTOS POR MALA TÉCNICA EMPLEADA
MANCHAS Y VETAS | FALTA DE ENJUAGUE FIJADO INSUFICIENTE COLGADORES O MARCOS SUCIOS. AGUA NO RENOVADA SOLUCIONES CONTAMINADAS | 
IMAGEN PARCIAL | PELÍCULAS INCOMPLETAMENTE CUBIERTAS POR EL REVELADOR O FIJADOR CONTACTO ENTRE PELÍCULAS O CON EL TANQUE | FALTA DE ENFOQUE
IMAGEN BORROSA |  | MOVIMIENTO DEL TUBO MOV. DE LA PELÍCULA MOV. DEL PACIENTE