## Slide 1
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA HABANA
FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA
ENSEÑANZA TÉCNICA
CURSO 2020-2021
Asignatura : PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE
Profesor. LIC. YUSDEL CRESPO FROMETA

## Slide 2
Tema 6
Planeamiento y diseño en Prótesis Parcial Removible

## Slide 3
SUMARIO:
6.1.- Analizadores o tangenciómetros. Concepto. Tipos. Descripción del analizador de Ney. Aditamentos. Usos del analizador.
6.2- Planeamiento y diseño en Prótesis Parcial Removible. Concepto. Factores que intervienen. Vía de inserción y remoción. Concepto. Factores que lo determinan.

## Slide 4
Analizadores o tangenciómetros:
Aparato auxiliar del técnico en el diseño de una estructura metálica, donde se fijan los modelos en una posición seleccionada, determinando con alta precisión las zonas retentivas y expulsivas, ecuador protético, el eje de inserción y remoción del aparato, así como la retención.

## Slide 5
Partes del analizador de Ney:
•Plataforma horizontal
•Columna vertical principal
•Brazo horizontal
•Eje o mandril vertical giratorio
•Tornillo para ajustar eje vertical
•Boquilla para instrumento
•Tornillo para ajustar los instrumentos
•Base que sostiene la platina para el modelo
•Tenaza para ajustar el modelo a la platina
•Tornillo para ajustar la base movible
•Eje de la base movible
•Lugar para colocar los instrumentos en uso
•Tornillo para asegurar los modelos a la platina
•Platina movible para colocar el modelo

## Slide 6
Tipos de analizadores:
•Lentz (1915)
•Ney (1923)
•Brown- Maier (1925)
•Wills (1929)
•Lineer (1937)
•Ney (1937)
•Franzwa (1937)
•Ringle- Hiatt- Smith (1944)
•McKay (1944)
•Hagman (1944)
•Williams
•Retentoscope
•Roach (1944)
•Riechelmann (1920)
•Torit
•Columbia
•Dee
•Chayes
•Vitallium

## Slide 7
Aditamentos o instrumentos accesorios:
•Varilla analizadora
•Medidores de profundidad 0.010, 0.020, 0.030 mm
•Cuchilla para eliminar la cera sobrante
•Protector de grafito
•Grafito

## Slide 8
Usos del analizador:
•Permite analizar el modelo de estudio y de trabajo
•Determinar con precisión zonas retentivas y no retentivas
•Precisa el ecuador protético
•Determina el eje de inserción y remoción del aparato
•Permite determinar la posición exacta del punto retentivo.

## Slide 9
Planeamiento y diseño en Prótesis Parcial Removible:

## Slide 10
Planeo:
Discusión de problemas y observaciones clínicas, recogidas durante el examen y complementadas con la historia clínica y los modelos de estudio.
El planeo supone diagnóstico, definición del modo de tratamiento, proyecto, plan de trabajo, aun en sus menores detalles.
En fin, este término se reserva para todo lo que se refiera a la configuración de detalles del futuro aparato, en estrecha conexión con los diferentes materiales a usar, la técnica de impresión, el tipo de paciente y la forma de tratarlo.

## Slide 11
Planeamiento:
Es la fase donde se planifica la integración entre aparato y terreno biológico, o sea, se refiere a la configuración del futuro aparato teniendo en cuenta las clasificaciones topográficas, funcionales y tipo de anclaje.

## Slide 12
Diseño:
Es el dibujo del futuro aparato que realizamos sobre el modelo de trabajo, para uso del laboratorio. Es tan sólo delineamiento de contornos y a lo sumo una maniobra complementaria, auxiliar o constatatoria del planeo.
Cuando se va a dibujar o diseñar el aparato debe saberse con toda certeza:
•Qué pilares hemos elegido y la distribución de los mismos
•Características del soporte, tipo de anclaje y modo de carga
•Materiales que se van a usar.

## Slide 13
La importancia del planeamiento y del diseño se basa en que así se determina la forma del aparato, los elementos mecánicos que llevará y por lo tanto, se determina en qué forma se transportarán las fuerzas a la dentadura remanente.

## Slide 14
Vía de inserción y remoción (eje de inserción):
Es el eje que coincide con la dirección de entrada y salida del futuro aparato determinado por el ecuador protético que es perpendicular al eje vertical.
Si por conveniencia en el análisis inclinamos el modelo en un plano no horizontal y le pasamos de nuevo el grafito, variará el ecuador y las correspondientes superficies retentivas y expulsivas en las coronas. Hacia el lado en que se incline el modelo se incrementará la superficie retentiva y disminuirá la expulsiva, mientras que del lado opuesto ocurre a la inversa, variando de esta forma el eje de inserción y remoción determinado.

## Slide 15
Factores que intervienen en la inserción y remoción:
•Planos guías (paralelizar las caras proximales según los bordes)
•Retención (utilizar la adecuada de acuerdo al diente elegido)
•Interferencias Dentarias (preparaciones biostáticas)
•Estéticas (Seleccionar retenedores estéticos, los brazos circunferenciales lo más cervical posible)
•Óseas (torus, exóstosis, balcones, buscar diseños que lo esquiven)

## Slide 16
Aspectos a tener en cuenta en el planeamiento y diseño:
Cuanto mayor sea la superficie por la cual la prótesis carga al maxilar por la vía dentaria, mejor será su estabilidad funcional.
Si se colocan dos retenedores, es preferible que estén en sentido diagonal mejor que diametral, y tratándose de retenedores circunferenciales es recomendable que uno esté en sentido mesio-distal y otro en el sentido opuesto.

## Slide 17
Si se puede utilizar un tercer pilar con retenedor se tratará de ubicar de manera que comprendan entre los tres, un triángulo con tendencia a la equilateralidad, o lo que es lo mismo, que si de un lado hay un retenedor del otro deberían estar los otros dos, bien alejados entre sí.
Si se colocan dos retenedores de cada lado se buscará que el efecto tensor sea equivalente y la figura geométrica que los comprenda sea lo más parecida al cuadrado.

## Slide 18
Reglas para el modo de carga de los maxilares:
Para que haya carga por vía dentaria deben colocarse apoyos oclusales al extremo de cada brecha.
Para que haya carga por vía mucosa la base deberá estar libre sobre la mucosa, sin topes oclusales, unidos a ellas directamente.

## Slide 19
Para carga por ambas vías en un mismo maxilar debería recurrirse a prótesis de dos partes; una sobre dientes o parte dentaria, y otra mucosa. Esta última formada por la o las bases de extremo libre y el conector mayor seleccionado.

## Slide 20
Las bases deberán ser extendidas, con bordes romos y gruesos toda vez que se trate de una base para carga por vía mucosa. En cambio, cuando la base sea para carga por vía dentaria la base podrá ser limitada, con bordes finos, puesto que no trabaja cargando a la mucosa sino que es simple sostén de dientes artificiales.

## Slide 21
Pasos a seguir en el diseño

## Slide 22
Crítica del modelo.
2. Colocar el modelo en la platina, hallar los ángulos retentivos o eje de inserción. Para esto movemos la platina sobre la base y precisamos con la varilla analizadora el eje de inserción y remoción conveniente hasta conseguir un ecuador protético donde los pilares tengan una retención distribuida lo más equitativamente posible entre sí.
Para encontrar el eje de inserción podemos marcar los ejes de los dientes sobre el zócalo del modelo visto de costado. Con ello se obtiene una bisectriz.

## Slide 23
Luego se toma el modelo mirando desde atrás, y se hace lo mismo con lo que se puede obtener otra bisectriz. El término medio de ellas sería el eje de inserción.

## Slide 24
A veces, por razones de conveniencia (estética o de retención), el eje término medio no es el mejor. Por eso comenzamos a mirar el modelo desde arriba y así determinamos el eje aproximado que vaya atendiendo a las exigencias anotadas con el cual se determina un eje que llamamos eje de conveniencia, que puede o no coincidir con el eje término medio. Muchas veces, por razones estéticas, inclinamos el modelo y hacemos que en un diente visible se obtenga el ecuador más próximo a la encía, con lo que el retenedor se expondrá menos.

## Slide 25
Estando el modelo inclinado según convenga respecto a la vertical sobre la platina del analizador significa que en esta relación de posición se encontrará la línea de entrada y salida del aparato en la boca del paciente.

## Slide 26
3.Marcar el ecuador protético.
•Se hace por medio de un grafito ajustado en el eje del analizador
•Se recorren todos los dientes extremos y también aquellos que van a tomar contacto con ganchos continuos
•También se marcarán las zonas proximales gingivales que delimitan los ángulos retentivos que vamos a eliminar, y por último la zona gingival que presente socavados que luego dificultan la ubicación de barras o conectores.

## Slide 27
4.Obtener el punto retentivo o profundidad de retención, marcándola con lápiz rojo. La cantidad de retención que buscamos es la mínima efectiva para evitar grandes fuerzas sobre los dientes. Colocar medidor de profundidad de 0.010 que es para el cromo cobalto y marcar con lápiz rojo el punto de retención final donde irá el brazo retentivo por debajo del calibrador y junto al mismo.

## Slide 28
5.Marcar en el zócalo del modelo el eje de inserción y remoción. Para esto se registrará con lápiz tinta la dirección del eje de inserción retenido en varias caras del zócalo del modelo, trazando una line que siga la dirección de la varilla analizadora .Esto nos permite llevar el modelo al paralizador cuantas veces sean necesarias para la realización del trabajo.
6.Dibujar el futuro aparato con lápiz negro.

## Slide 29
Libro de Materiales Dentales. Colectivo de autores. Fatesa.2009.
Rebossio A.D. Prótesis Parcial Removible. Ciencia y Técnica. Instituto
Cubano del Libro. La Habana 1972
Barber Ramona G. Diseño y Planeamiento aparatológico en Prótesis Parcial Removible. Primera y segunda parte. Escuela Estomatología. Universidad de la Habana. 1975.
Applegate O. Elementos de prótesis de dentaduras parciales removible. Buenos Aires. Argentina. 1959.
Material de Apoyo a los programas de la especialidad del técnico de Prótesis Dental. MINSAP.1981.
Cossio C Teresa. Especialidad Estomatología. Prótesis Estomatológica tomo I y II texto provisional. MINSAP.1982.
Bibliografía

## Slide 30
Tema 6
Continuación
Planeamiento y diseño en Prótesis Parcial Removible.
Próxima Clase