## Slide 1: Generalidades de Laboratorio
FOE: Conferencia
Método: Elaboración conjunta
Unidad IV: Agua y reactivos

## Slide 2: OBJETIVOS:
Definir las características propias de los reactivos ,asi como las condiciones de almacenamiento en dependencia de su naturaleza.

## Slide 3: BIBLIOGRAFÍA:
TEXTO BÁSICO DE LABORATORIO. TOMO I. PAGS 18 – 19
Instrumentación y principios básicos laboratorio microbiología. Alfaro y colaboradores (2004) Págs. 192-207
Laboratorio clínico. Celso cruz y colaboradores. Págs.7-9

## Slide 4: SUMARIO:
4.2 Reactivos de laboratorio. Concepto y tipos. Productos químicos. Grado de pureza, rotulado, almacenamiento, rotación, conservación y manipulación. Programación del suministro de reactivos.
Normas para el control y almacenaje de reactivos explosivos. juego de reactivos para el diagnóstico de laboratorio.

## Slide 5: REACTIVOS:
Sustancias químicas o compuestos biológicos específicos (antígenos, anticuerpos, enzimas, etc) o mezcla de ambos que se añaden a las muestras para producir una reacción.

## Slide 6: TIPOS DE REACTIVOS SEGÚN GRADO DE PUREZA:
REACTIVOS PARA ANÁLISIS: (PA): Aquellos cuyo contenido en impurezas no rebasa el número mínimo de sustancias determinables por el método que se utilice.
REACTIVOS PURÍSIMOS: Con mayor grado de pureza que los reactivos “para análisis”.
REACTIVOS ESPECIALES: Reactivos con calidades específicas para algunas técnicas analíticas, como: cromatografía líquida (HPLC), espectrofotometría (UV)…

## Slide 7: ROTULADO:
La etiqueta que representa al reactivo, de acuerdo al fabricante, debe contener:
Nombre del producto.
Grado de pureza
Fórmula química
Símbolos de riesgo
Características de conservación
Número de lote
Fecha de vencimiento e identificación del fabricante.

## Slide 8: ALMACENAMIENTO:
Se debe realizar cumpliendo estrictamente las indicaciones del fabricante.
Deben estar colocados en lugares frescos, ventilados, secos y generalmente no expuestos a la luz, aquellos que se conserven a temperatura ambiente (20 a 25C) y los que necesariamente requieren temperaturas de refrigeración (0 a 40C).

## Slide 9: PRECAUCIONES NECESARIAS para EVITAR LA CONTAMINACIÓN ACCIDENTAL
Sujetar el tapón del frasco con los dedos, NUNCA debe dejarse sobre la superficie de trabajo.
NO colocar los frascos destapados donde puedan ser salpicados con agua u otros líquidos.
NUNCA devolver el exceso de reactivo o de disolución al frasco original.

## Slide 10: Escoger el grado del reactivo apropiado para el trabajo a realizar, siempre que sea posible utilizando frascos de menor tamaño. Tapar inmediatamente el frasco una vez extraído el reactivo, evitando confusiones con otros frascos.

## Slide 11: ROTACIÓN:
Se realiza con el movimiento de los mismos según consumo y fecha de vencimiento, evaluando los cambios físicos que puedan ocurrir (cambio de color, turbidez, formación de precipitados, etc) para la eliminación por deterioro.

## Slide 12: PROGRAMA DE SUMINISTRO :
Depende del consumo promedio, realizando un control de éste sistemático (mensual) de acuerdo a las cifras disponibles, NO existiendo un exceso de los mismos. Se debe trabajar con un excedente mínimo para poder abordar cualquier contingencia que pueda ocurrir.

## Slide 13: CLASIFICACION DE LOS REACTIVOS
PB: Destinados a Bioquímica.
PA: Destinados a aplicaciones analíticas
QP: Químicamente puro, destinado al uso general en laboratorio.
DC: Destinados a las aplicaciones del análisis clínico.

## Slide 14: REACTIVOS EXPLOSIVOS:
Por su complejidad, son controlados por compañeros del Ministerio del Interior, que habilitan un libro, a controlar por un personal seleccionado, preferiblemente el Jefe de Servicio o Técnico o personal asignado por estos. Este libro recoge todas las características del reactivo explosivo, cantidades asignadas al Laboratorio, entrega y salida de los mismos con fecha, hora y cantidades. Su chequeo es sistemático por personal habilitado de la instancia superior (MININT), verificando, también, las condiciones de almacenaje, correspondiéndose con las indicaciones del fabricante en cuanto a temperatura, humedad, iluminación, registrándose los cambios que puedan sufrir (cambio de color, turbidez, formación de precipitados, etc)

## Slide 15: Preguntas de comprobación:
1.- Mencione los diferentes reactivos utilizados en los laboratorios.
2.- Refiera las características de los reactivos en cuanto a su almacenamiento y conservación.
3.-¿Qué tipo de control se debe llevar con los reactivos explosivos?